## Slide 1
Энергосберегающая школа
миф или реальность
Выполнил ученик 9 класса
МБОУ сош № 10 ст. Придорожной
Емельянов Павел

## Slide 2
Цели и задачи работы:
Понять сколько мы тратим энергии зря и сколько мы
сможем сэкономить денег на ней.
Обеспечить экономию энергии в школе.
Проанализировать способы экономии электроэнергии.
Привлечь учащихся, педагогов, работников школы к деятельности по сокращению потребления энергии.
Объект исследования – энергосистема МБОУ СОШ №10
Предмет исследования: процесс экономии энергии в данной школе
Гипотеза: Мы предполагаем, что знания о способах энергосбережения могут стать полезными.

## Slide 3
Проблемное обоснование выбора исследовательской работы.

## Slide 4
Бережешь свои деньги – сохраняешь экологию страны.
23 ноября 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

## Slide 5
Как научиться быть экономичным:
1.Выключать свет
2.Выключать технику, которой не пользуешься
3.Заменить лампы на более продуктивные

## Slide 6
Работа приборов впустую: Пройдя по школе заметил что везде горит свет: в коридорах, фае, классах. Зайдя в столовую, чтобы посмотреть мощность плит заметил что они все работают, хотя на них ничего не готовится.

## Slide 7
Анкетирование - какими лампами пользуются ученики дома
Вопрос | Только лампы накаливания | Только люминесцентные лампы | Светодиодные лампы
Какие лампы для освещения дома вы применяете? | 37 человека 92,5% | 2 человека 5% | 1 человек 2,5%
Знаете ли вы преимущества и недостатки того или иного вида ламп? | Да - 10 человек (25 %) Нет – 30 человек (75 %) |  | 

## Slide 8
Характеристика ламп

## Slide 9
Энергосберегающие лампы потребляют в 3-4 раза меньше мощности чем лампы накаливания.
Светодиодные в 7-10 раз меньше мощности, чем лампы накаливания и в 2,5-3 раза меньше чем люминесцентные

## Slide 10
W - количество электроэнергии, израсходованное в сутки
N – количество приборов
P – мощность прибора
t – время, которое они проработали в день
U- напряжение
I – сила тока

## Slide 11
Куда тратится энергия
№ | Наименование | Количество, шт. | Суммарная мощность, Вт | Время работы за сутки, час | Электроэнергия, израсходованная за сутки кВт·ч | Стоимость
1 | Энергосберегающая лампочка в кабинетах(потолок) | 145 | 11Вт*145 | 7 | 11,165 кВт·ч | 36,62 руб
2. | Люминесцентные лампы в кабинетах(над досками) | 20 | 13 Вт*20 | 7 | 1,82 кВт·ч | 5,97 руб
3. | Люминесцентные лампы в коридорах | 35 | 13Вт*35 | 12 | 5,46 кВт·ч | 17,9 руб
4. | Люминесцентные лампы в спортзале | 9 | 13Вт*9 | 6 | 0,702 кВт·ч | 2,3 руб
5. | Энергосберегающая лампочка в столовой | 18 | 11Вт*18 | 8 | 1,584 кВт·ч | 5,2 руб
6. | Духовой шкаф | 1 | 15000Вт*1 | 4 | 60 кВт·ч | 196,8 руб
7. | Электрообогреватель | 1 | 1500Вт*1 | 7 | 10,5 кВт·ч | 34,44 руб
8. | Холодильник | 5 | 40Вт*5 | 24 | 4,8 кВт·ч | 15,74 руб
9 | Электрическая плита | 2 | 17000 Вт*2 | 4 | 136 кВт·ч | 446,08 руб
10. | Электромармит для подогрева пищи | 1 | 1600Вт*1 | 4 | 6,4 кВт·ч | 21 руб
11. | Вытяжной шкаф | 1 | 1800 Вт*1 | 4 | 7,2 кВт·ч | 23,62 руб
12. | Компьютер | 10 | 250 Вт*10 | 3 | 7,5 кВт·ч | 24,6 руб
13. | Проекторы | 14 | 200Вт*14 | 3 | 8,4 кВт·ч | 27,55 руб
14. | Доска для проектора | 9 | 480Вт*9 | 3 | 12,96 кВт·ч | 42,5 руб
15. | Ноутбуки | 16 | 45Вт*16 | 6 | 4,324 кВт·ч | 14,18 руб
 | Итого |  |  |  | 286,015 кВт·ч | 938,13 руб

## Slide 12
Сколько мы платим за электрические приборы в школе
В итоге за лампы мы получили 20,731 кВт·ч за день. А в месяц 20,731 кВт·ч*27 дней = 559,737 кВт·ч. Тариф составляет 3,28 р за 1 кВт·ч. Получается 559,737 кВт·ч * 3,28 р = 1835,96 р.
Стоимость электроэнергии в столовой .
224.9 кВт·ч*27 дней*3,28 = 19917,144р.
Плата за другую технику составила 33,184731 кВт·ч*27дней*3,28р = 2938,77р.
В итоге за месяц школа платит 25329,5р

## Slide 13: варвапвпвапввппвв
№ | Наименование | Количество, шт. | Суммарная мощность, Вт | Время работы за сутки, час | Электроэнергия, израсходованная за сутки кВт·ч | Стоимость
1. | Энергосберегающая лампочка в кабинетах | 145 | 11Вт*145 | 6 | 9,57 кВт·ч | 34,26 руб
2. | Люминесцентные лампы в кабинетах | 20 | 13 Вт*20 | 6 | 1,56 кВт·ч | 5,11 руб
3. | Люминесцентные лампы в коридорах | 35 | 13Вт*35 | 8 | 3,64 кВт·ч | 11,941 руб
4. | Люминесцентные лампы в спортзале | 9 | 13Вт*9 | 6 | 0,702 кВт·ч | 2,3 руб
5. | Энергосберегающая лампочка в столовой | 18 | 11Вт*18 | 7 | 1,386 кВт·ч | 4,55 руб
6. | Духовой шкаф | 1 | 15000Вт*1 | 3 | 45 кВт·ч | 147,6 руб
7. | Электрообогреватель | 1 | 1500Вт*1 | 7 | 10,5 кВт·ч | 34,44 руб
8. | Холодильник | 5 | 40Вт*5 | 24 | 4,8 кВт·ч | 15,74 руб
9 | Электрическая плита | 2 | 17000 Вт*2 | 3 | 102 кВт·ч | 334,56 руб
10. | Электромармит для подогрева пищи | 1 | 1600Вт*1 | 3 | 4,8 кВт·ч | 15,744 руб
11. | Вытяжной шкаф | 1 | 1800 Вт*1 | 3 | 5,4 кВт·ч | 17,71 руб
12. | Компьютер | 10 | 250 Вт*10 | 3 | 7,5 кВт·ч | 24,6 руб
13. | Проекторы | 14 | 200Вт*14 | 3 | 8,4 кВт·ч | 27,55 руб
14. | Доска для проектора | 9 | 480Вт*9 | 3 | 12,96 кВт·ч | 42,5 руб
15. | Ноутбуки | 16 | 45Вт*16 | 6 | 4,324 кВт·ч | 14,18 руб
 | Итого |  |  |  | 222,542 кВт·ч | 732,785 руб
Сколько школа тратила бы экономив

## Slide 14
Мы можем наглядно увидеть, что будет если выключать свет и плиты. Экономия огромная, она составляет 66531,78 рублей. Таким образом можно укрепить экономику школы.

## Slide 15
Замена ламп на более продуктивные
78,3 руб. в день, 1757,43руб. в месяц
В год экономия составит 21089,16 рублей

## Slide 16
Выводы:
Выключайте свет, когда он не нужен.
Необходимо давать доступ дневному свету, раздвинув жалюзи.
Выключайте неиспользуемые приборы из сети.
Настройте компьютеры на экономичный режим работы (отключение монитора, переход в спящий режим, отключение жестких дисков и т.д.)
Благодаря выключению плит и замены лампочек школа в год может сэкономить 76780 рублей.
Используйте передовую осветительную технику (энергосберегающие лампы).

## Slide 17: Литература
Грабовский А.Н. Физика для сельскохозяйственных ВУЗов, М, «Наука» 2015
Дик Ю.И. «Большой справочник по физике», «Дрофа» 2004г
Ландсбег Г.С. «Элементарный учебник физики», «Наука» 1980г.
https://ocomp.info
https://ru.wikipedia.org
https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/197/40942/
https://www.ixbt.com/dvd/epson-eb-435w.shtml

## Slide 18
Спасибо за внимание